NR 200 高品质便携式电脑色差仪

## 国产色差仪的高端品牌

NR200电脑色差仪是3nh品牌的又一杰作，传承了便携式色差仪高稳定、高精度的优点，且具有极高的性价比。

三恩驰电脑色差仪综合了数十款传统进口色差仪的优点之后推出的主流品牌色差仪，经过数万次试验，且应用了诸多创新科技。精确、稳定，美观实惠！

## 1.　领先的人性化设计与操作的简便性

- 一键进入测试；

- 符合人体力学的结构设计；

- 傻瓜式的操作界面。

## 2.　稳定的测量性能

- △E小于0.08；

- 便携式的结构设计，在应用时，更有利于保持机身稳定。

## 3.　方便、快速的定位

- 光照定位功能，是一种快速、简便的定位功能，为3nh独创的专利功能。

## 4.　PC端软件实现更多的功能扩展

- PC端软件拥有知识产权，随产品配有一一对应的正版软件序列号和密码保护；

- 可进行色差分析、色差累积分析、色度指标、色样库管理、模拟物体颜色等。

## 5.　先进的电源管理设计

- 首台在色差仪中使用了高容量锂离子电池，无需重复购买电池；

- 可反复自动充电使用，节约成本，且充电一次可测量3000次以上，保障长时间测量的稳定性。

NR200电脑色差仪的技术规格

照明受光系统	8/d

测量口径	Φ8mm

色空间	    CIE L*a*b*C*H*  CIE L*a*b* CIE XYZ

色差值 	    △E*ab △(L*a*b*) △(L*C*h*)

标准观测者	 10°视角

观察光源     D65

照明光源	 LED蓝光激发

传感器	    光电二极管阵列

存储容量	100个标准 20000个样品

测量间隔： 约1.5秒

重复性	0.08ΔE＊ab 测量白色标准板30次平均值

电源	可充电锂离子电池 3.7V@3200mAh  电源适配器(DC 5V)

显示屏  TFT真彩 2.8寸（16:9）

灯泡寿命	保修3年，大于100万次测量

充电时间	约8小时－100％电量

充电后可测次数	8小时内可测量3000次

操作温度范围	0~40℃，0~85％相对湿度（无凝露）

存储温度范围	-10~50℃，0~85％相对湿度（无凝露）

台间差	ΔE*ab 0.50以内

重量	500g

尺寸	205×70×100 mm

接口	  USB

RS-232：波特率19200bps

标准附件  电源适配器 锂电池 说明书 光盘 数据线 白板盖 测量口径(8mm)

可选附件  微型打印机 粉末测试盒 万能测试组件

使用范围

1、塑胶                                          2、服装布匹

3、化妆品、粉末等                                4、药品

5、油漆油墨                                      6、食品、饮料

7、其他颜色测试