NH310 高品质便携式电脑色差仪

NH310是3nh 综合了数十款传统进口色差仪的优点之后推出的主流品牌色差仪，经过数万次试验，且应用了诸多创新科技。精确、稳定，美观实惠！

企业颜色品控管理的首选方案

NH310高品质便携式电脑色差仪，采用了国际进口品牌的核心多通道颜色传感器、更稳定的IC平台及高效准确的算法，为使用者提供准确、快速的颜色管理和应用。NH310还采用人体工程力学及人性化的操作设计，并申请了多项专利，是一款使用极为便捷的多功能色差仪。3nh坚持自主研发，在色彩管理领域中的创新技术独树一帜，NH310堪称客户最理想的选择。

1. 领先的人性化设计与操作的简便性

开机自动黑白板校正功能； 符合人体力学的结构设计； 傻瓜式的操作界面。 2. 稳定的测量性能 △E的波动平均小于0.06，实际上更多的在0.03～0.06之间； 便携式的结构设计，在应用时，更有利于保持机身稳定。 3. 灵活、准确的取景定位 摄像头取景定位，解决定位小面积的难题，最小可定位于4mm的宽度； 光照定位功能，快速、简便的定位功能，为3nh独创的功能。 4. 更丰富的测量模式 3种测量口径，适合更多场合； 5种颜色空间，更丰富的色系选择； 3种光源，符合更多场合的要求。 5. PC端软件实现更多的功能扩展 PC端软件拥有知识产权，随产品配有一一对应的正版软件序列号和密码保护； 可进行色差分析、色差累积分析、色度指标、色样库管理、模拟物体颜色等。 6. 先进的电源管理设计 首台在色差仪中使用了高容量锂离子电池； 可反复自动充电使用，节约成本，并且充电一次可测量3000次以上，保障长时间多次测量的稳定性。

3nh色差仪国家专利、创新技术：

专利应用一、摄像头取景定位和光照定位(NH310有双重定位的新功能)

专利应用二、端盖内置白板，开机自动校验(NH310配置)

专利应用三、加长口径(选配)，可测量凹面部位

### 产品规格